АДАПТЕР

CAN-RS232 «Меркурий 220»

ПАСПОРТ

АВЛГ.468152.010 ПС

1. Общие сведения

Преобразователь интерфейсов CAN-RS-232 «Меркурий 220» представляет собой преобразователь уровней интерфейса RS-232 в уровни интерфейса CAN и обратно и предназначен для подключения к персональному компьютеру одного или нескольких электросчетчиков «Меркурий 200», «Меркурий 230».

Схема подключения электросчетчиков к персональному компьютеру приведена в руководствах по эксплуатации на  электросчетчики.

Назначение выводов преобразователя:

1 - Общий (к счетчику) 		 + - Источник питания +5 В

2 - CAN-		                             ( без маркировки )  Источник питания  -5 В

3 - CAN+

+5 - 5 В (к счетчику)

2. Комплектность

Комплектность адаптера в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

| Условное обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| АВЛГ.420.36.00-01 | Адаптер | 1 |
| АВЛГ.468152.010 ПС | Паспорт | 1 |
| CD-ROM | Программное обеспечение | 1 |

2. Основные технические характеристики

2.1 Максимальная скорость передачи ……………………115200 бод;

2.2 Разъем для подключения к RS-232 …………………...9-ти штырьковый;

2.3 Разъём для подключения электросчётчиков …………2 х Ш1.6;

2.4 Питание ………………………………………………....5 ( 10% В;

2.5 Максимальное количество подключаемых

электросчётчиков …………………………………………….127 шт;

2.6 Максимальная длина линии …………………………...1000 м;

2.7 Рабочий диапазон температур …………………………от 0 до +500С;

3. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении правил транспортирования, установки и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения составляет 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет неисправный преобразователь при предъявлении паспорта.

Гарантии предприятия-изготовителя прекращаются, если преобразователь имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя.

4. Свидетельство о приёмке

Адаптер «Меркурий 220» изготовлен и принят в соответствии с конструкторской документацией АВЛГ420.36.00-01     и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ________________ Печать ОТК ______________________

М.П.

5. Свидетельство об упаковывании

Адаптер «Меркурий 220» упакован ООО «НПК «ИНКОТЕКС» согласно требованиям  конструкторской документации АВЛГ420.36.00-01.

Дата упаковки _________________________

М.П.

Адрес предприятия изготовителя:

г. Москва, 105484, 16-ая Парковая ул, д..26,

ООО «НПК «ИНКОТЕКС»

Служба  ремонта:  (495)797-67-54

E-mail: firma@incotex.ru.

Отдел продаж: (495)780-77-42

http://www.incotexcom.ru , E-mail: sale@incotex.ru

# Text boxes

ООО  «НПК «ИНКОТЕКС»

105484 МОСКВА, 16-я Парковая ул.,26