пользовательский дисплей
CIU7.L-4-3

Паспорт
ADDM.411152.563-15 ПС

Адрес предприятия изготовителя:

143980, Россия, Московская область,
г. Железнодорожный,
ул. Маяковского, д. 16
ООО «Матрица»
Телефон:	(495) 225-80-92
Факс:	(495) 522-89-45
E-mail:	mail@matritca.ru
	http://www.matritca.ru

Свидетельство о приёмке

Пользовательский дисплей:

CIU7.L-4-3	ADDM.411152.563-15

заводской номер №:

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица завода, ответственного за приёмку)

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие дисплея требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений, не меняющих функциональность дисплея. Пользовательский дисплей предназначен для эксплуатации в составе системы АИИС "Матрица". В автономном режиме дисплей не выполняет своих функций.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с даты изготовления.

В течение указанных сроков предприятие-изготовитель проводит гарантийный ремонт дисплея или его замену.

Гарантийный срок эксплуатации дисплея продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения дефекта предприятием-изготовителем.

Потребитель имеет право на рекламацию.

Пользовательский дисплей снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- несанкционированного вскрытия корпуса дисплея;

- наличия следов механических повреждений;

- нарушения условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт и выполнение работ по указаниям

| Принято в ремонт | Вид работ | Приёмка ОТК | Ремонт завершён |
| --- | --- | --- | --- |

1. Назначение

Пользовательский дисплей CIU7.L-4-3 (далее – дисплей) предназначен для работы в составе автоматизированных информационно-измерительных систем «Матрица». Дисплей выполняет те же функции, что и ЖК дисплей счётчика электроэнергии, но может быть расположен в любом удобном для пользователя месте. Дисплей используется в тех случаях, когда счётчик установлен в труднодоступном месте либо непосредственное считывание информации со счетчика невозможно.

2. Комплектность

| Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- |
| Пользовательский дисплей CIU7.L-4-3 | 1 шт. |
| Паспорт (ADDM.411152.563-15 ПС) | 1 шт. |
| Комплект крепёжных изделий | 1 компл. |
| Потребительская тара | 1 шт. |
| Примечание: 1. Допускается групповая отгрузка с использованием многоместной транспортной тары. 2. Батарейки резервного питания в комплект поставки не входят. |

3. Условия хранения и транспортирования

Допускается транспортирование дисплеев в упаковке всеми видами транспорта. При транспортировании самолётом дисплеи должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

Условия транспортирования и хранения: от минус 40 °С до плюс 70 °C.

Перед распаковыванием после транспортирования при отрицательных температурах необходима выдержка дисплея в упаковке в нормальных условиях в течение 1 часа.

Хранение и транспортирование дисплея при крайних значениях диапазона температур следует осуществлять в течение не более 6 часов.

В помещениях для хранения изделий содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1.

4. Сведения об утилизации

Пользовательский дисплей не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока службы (эксплуатации) подлежит утилизации в обслуживающей организации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

5. Устройство, принцип работы и основные характеристики

Дисплей состоит из жидкокристаллического индикатора (ЖКИ), контроллера с памятью и PL-модема. Оборудован многофункциональной кнопкой с зуммером.

Дисплей снабжен шнуром для включения в однофазную сеть 220-240 В.

Информация поступает на дисплей непосредственно от счётчика. Привязка дисплея к счётчику производится при установке счётчика на объекте. При передаче используется PL-магистраль (провода сети 0,4 кВ). Дисплей может быть расположен на расстоянии от счётчика в пределах нескольких десятков метров и должен включатся в туже сеть, в которую включен счётчик.

Полученные от счётчика данные по различным измеряемым параметрам хранятся в памяти дисплея и выводятся в циклическом режиме на ЖКИ. При получении новых данных, старые – удаляются. Перечень выводимых на дисплей параметров, а также суточный график их обновления приводится в соответствующих документах, прилагаемых к конкретному счётчику.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 230 В ± 20 % |
| Номинальная частота | 50 Гц ± 1 Гц |
| Источник резервного питания – AA батарейки-2 шт. | 2 х 1,5 В* |
| Потребляемая мощность, не более | 1,5 Вт/6 В·А |
| Срок службы батарейки | 1 год** |
| LCD дисплей с подсветкой | 8-цифр, h=9,2 мм |
| Степень защиты оболочкой | IP54 |
| Габаритные размеры | 150x116,7x45,6 мм |
| Масса, не более | 0,31 кг |

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Используйте батарейки только с соответствующей температурой эксплуатации;

**Срок службы указан для случая, когда запрос данных со счётчика осуществляется не чаще 1 раза в день.

6. Условия эксплуатации

Пользовательский дисплей предназначен для круглосуточной эксплуатации в закрытых помещениях и сохраняет работоспособность в интервале температур от минус 40 С до плюс 60 С. Индикация показаний осуществляется при температуре не ниже минус 30 С.

7. Заметки по эксплуатации

Перечень особых мер безопасности при работе

По способу защиты от поражения электрическим током дисплей соответствует классу II согласно ГОСТ 12.2.007.0 (IEC 61010-1).

Изоляция между вместе соединёнными контактами сетевой вилки дисплея и «землёй» выдерживает воздействие импульсного напряжения с пиковым значением 6,0 кВ.

Изоляция между вместе соединёнными контактами сетевой вилки дисплея и «землёй» выдерживает в течение 1 минуты воздействие напряжения переменного тока 4 кВ, частотой 5060 Гц.

Подготовка к эксплуатации

Дисплей полностью подготовлен предприятием-изготовителем к эксплуатации. Однако, поскольку порядок работы этого устройства задается счётчиком, перед началом эксплуатации дисплей должен быть «прикреплен» к определенному счётчику.

В «Центре» в конфигурацию счётчика должны быть внесены следующие данные, касающиеся «прикреплённого» дисплея:

- сетевой адрес дисплея. Сетевым адресом является заводской номер дисплея;

- список измеряемых параметров, которые будут выводиться на дисплей;

периодичность выдачи данных на дисплей;

Монтаж

Дисплей предусматривает подключение к питающей сети посредством провода с сетевой вилкой или 2-мя проводами через разъем расположенный на задней панели дисплея.

Порядок подключения:

- снять крышку, расположенную на задней панели дисплея, выкрутив 2 винта «4» (см. рис. 1);

- вставить подходящую плоскую отвертку в отверстие «1» (см. рис. 1) и  нажать на защёлку;

- вставить подготовленный конец провода в отверстие «2» (см. рис. 1) и вытащить отвертку;

- уложить провод в пазы «3» (см. рис. 1);

- установить крышку обратно.

Рисунок 1 – Подключение дисплея.

Дисплей устанавливается в любом удобном потребителю месте, исходя из условия близости к сетевой розетке (длина шнура дисплея составляет 1,2 м). Для крепления дисплея предусмотрены пазы на его задней стенке.

Многофункциональная кнопка

Многофункциональная кнопка позволяет выполнить следующие действия:

- вывод дисплея из спящего режима;

- переход к следующему экрану.

8. Информация, выводимая на дисплей

Внимание! Следует иметь в виду, что набор экранов, выводимых на пользовательский дисплей, определяется типом и конфигурацией счётчика.

При включении дисплея в сеть запускается рабочая программа дисплея, о чем свидетельствует инициализация всех сегментов экрана.

- Рисунок 2 - Тестовый режим. Активны все сегменты дисплея

После этого на экране высвечивается номер текущей версии ПО вида APP ХХ.ХХ.

Далее дисплей переходит в рабочий режим, и на экран выводятся данные, полученные ранее от счётчика. При первоначальном включении, когда данные со счётчика еще не получены, на экране будут отображаться следующие символы:

- Рисунок 3 – Режим отсутствия данных.

Отображаемые символы

| Символы | Описание |
| --- | --- |
| Верхняя строка дисплея |
|  | OBIS коды в соответствии с IEC 62056-61 |
|  | Измеряемые величины: мощность, активная энергия, положительное\отрицательное направление, реактивная энергия |
| Нижняя строка дисплея |
|  | Состояние реле- отключено |
| Символы, отображаемые справа |
|  | Единицы измерения измеряемых величин: киловатт-часы, киловар-часы, вольт-амперы. |
| Основная строка |
|  | Числовые значения измеряемых величин, текущего времени и даты, версии ПО дисплея |

Возможные варианты отображения данных о потреблении

| Активная мощность (abs(QI+QIV)-(abs(QII+QIII) | Суммарная активная энергия | Активная энергия прямая |
| --- | --- | --- |
| Активная энергия прямая, тариф 1…6 | Активная энергия обратная | Активная энергия обратная, тариф 1…6 |
| Реактивная энергия в квадранте Q1 | Реактивная энергия в квадранте Q2 | Реактивная энергия в квадранте Q3 |
| Реактивная энергия в квадранте Q4 | ID счетчика | Кредит (STS) |
| Местное время | Местная дата | Код сообщения (СМС) |
| ID CIU | Версия программы CIU | Нет данных от счетчика |

9. Сервисные центры

- ООО «Матрица»,143989, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 16, тел.: (495) 225-80-92;

- ООО «ЭнергоРесурсАудит», 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 26А литер Б, (4242) 63-96-00;