Комплект оптоголовки

Паспорт

Адрес предприятия изготовителя:

143980, Россия, Московская область,
г. Железнодорожный,
ул. Маяковского, д. 16
ООО «Матрица»
Телефон:	(495) 225-80-92
Факс:	(495) 522-89-45
E-mail:	mail@matritca.ru
	http://www.matritca.ru

- 2 -

Свидетельство о приемке

Комплект оптоголовки

•	заводские номера №№:

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица завода, ответственного за приемку)

/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица - госповерителя)

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта оптоголовки требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

В течение указанных сроков предприятие-изготовитель проводит гарантийный ремонт комплекта оптоголовки или его замену.

Гарантийный срок эксплуатации комплекта оптоголовки продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения дефекта предприятием-изготовителем.

Потребитель имеет право на рекламацию.

Комплект оптоголовки снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- отсутствия целостности пломб предприятия-изготовителя или

ремонтной организации;

- наличия следов механического повреждения;

- нарушения условий монтажа, эксплуатации транспортировки и хранения.

Ремонт и выполнение работ по указаниям

| Принято в ремонт | Вид работ | Приемка ОТК | Сведения о поверке | Ремонт завершен |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 3 -

# Назначение

Комплект оптоголовки предназначен для приема/передачи данных между USB каналом компьютера и оптическим портом счетчика электроэнергии.

# Комплектность

| Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- |
| Считывающая оптоголовка IRH-3 | 1шт. |
| Паспорт | 1шт. |
| Адаптер CM-BUS | 1шт. |
| Кабель USB A-USB B | 1 шт. |
| Телефонная вилка RJ6P4C | 3 шт. |
| Провод телефонный | 1,25м. |

# Условия хранения и транспортирования

Комплект оптоголовки предназначен для работы внутри помещения. В рабочих условиях применения комплект устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от 0º до +40ºС.

# Основные технические характеристики считывающей оптоголовки IRH-3

| Параметр | Усл. Обозн. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | Un | 12В±20% |
| Диапазон напряжений питания | Uw | 3,1÷14,4в |
| Максимальная скорость передачи (при Uw) | Vmax | 38400 бит/с |
| Длина волны сигнала, излучаемого в обоих направлениях | λ | 900÷950нм |
| Диапазон рабочих температур | Top | -10÷+55ºC |
| Ток потребления (максимум) при Un=12V, UTX=0V, RRX=10kΩ | Imax | 10,5 мА |
| Габаритные размеры (диаметр, высота) |  | 32мм, 27мм |
| Масса |  | 45г |
| Длина кабеля | l | 0,5 м |
| Приемная часть |
| Максимальный выходной ток по выводу КЧ (при Uw) | IRX max | 10мA |
| Диапазон выходного аналогового сигнала на выводе OUT_V2 (Линейный режим UOUT V) при Un | UOUT_V | 0÷9В |

- 4 -

| Диапазон выходного аналогового сигнала на выводе OUT_V2 (Режим ограничения UOUT V) при Uw | UOUT_V | 0÷Uw |
| --- | --- | --- |
| Передающая часть |
| Входное сопротивление по входу TX | RIN | 150кОм |
| Максимальное входное регулировочное напряжение мощности передатчика при Uw | USW max | 3,3В |
| Эффективный диапазон входных регулировочных напряжений мощности передатчика при Uw3,4 | USW eff | 1,5÷3,3В |
| Максимальный ток по входу SW при Uw, USW max | ISW max | 7мА |

# Сведения об утилизации

Комплект оптоголовки не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока службы (эксплуатации) подлежит утилизации в обслуживающей	 организации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

# Условия хранения и транспортирования

Комплект оптоголовки транспортируется в упаковке всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

После транспортирования при отрицательных температурах перед распаковкой необходимо выдержать комплект в упаковке в нормальных условиях в течение 1 часа.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1.

- Сервисные центры

- ООО «Матрица», Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 16, тел.: (495) 225-80-92

- ООО «ЭлИнКом», Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2-п, тел.: (496) 449-60-11

- ООО «Энергометра плюс», Московская обл., г. Клин, ул. Транспортная, д. 6, оф. 4, тел.: (49624) 7-73-44

- ООО «Энергия», Ивановская обл., г. Иваново, ул. Инженерная, д. 2-е, тел.:(4932) 35-03-11

- ОАО «Сахалинэнерго», ОП «Энергосбыт», г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 26А, (4242) 78-21-61